## Slide 1
آرد گندم کامل
Whole Wheat Flour
حمیدرضا مبردی- شرکت بولر
حح و ارایه توسط:

## Slide 2: آرد گندم کامل چیست؟
آرد گندم کامل آردی است که از آسیاب کامل دانه گندم ، یعنی تمامی اجزای گندم، بدونه هیچ حذف و اضافه ای بدست آمده باشد.اساسا آرد گندم کامل به آردی گفته می شود که تمام اجزای دانه ی گندم، شامل اندوسپرم یا همان مغز، جوانه گندم و سبوس را شامل می شود. در واقع درتهیه آرد گندم کامل هیچ یک از اجزای آن طی فرایند تبدیل گندم به آرد از آن جدا نمی شود.

## Slide 3: آرد گندم کامل چیست؟ تعریف آرد کامل ازنظر استاندارد ملی 103

## Slide 4
گندم دارای سه بخش کلی است:
پوسته
14-15% وزن دانه – پوسته گندم دارای سه لایه بیرونی، میانی ولایه آلرون می باشد.
قسمت عمده پوسته گندم سلولز یا فیبر است که علاوه بر وجود ویتامین های گروه B دارای ۳ درصد مواد معدنی مثل آهن ،‌ روی ،‌ منیزیم و کلسیم است ،‌ اما ۱۸ درصد ویتامین ها و ۹ درصد مواد لیپیدی ( چرب) نهفته در ساختار گندم در لایه آلرون وجود دارد.
  مغز گندم یا اندوسپرم
  80-85% وزن دانه – 65-80%حجم دانه گندم
  جوانه
  2-3 % وزن دانه _ حاوی چربی و مواد قندی است.
مقدمه ایی بر گندم، آرد و نان
گندم

## Slide 5
Pre cleaning
Cleaning
Dampening
Cleaning
ماشین آلات بوجاری
بوجاری مدرن با کمترین آلودکی

## Slide 6
ماشین آلات بوجاری
جدا سازی محصول با بهترین عملکرد
ناخالصی های درشت
ذرت
دانه های سویا
تخم آفتاب گردان
ناخالصی های سبک
گرد و غبار
کاه
غلاف یا پوسته گندم
ناخالصی های ریز
ماسه
ذرات چوب
گندم ورودی
درجه بندی گندم
دانه هی درشت دانه های ریز
Notes: What stands it for ??

## Slide 7: ماشین آلات بوجاری شنگیر MTSC و پوستگیر MHXS
جهت کاهش بهینه آلودگی های سطح گندم می بایست از پوستگیر استفاده کرد.

## Slide 8
قبل از دی سی پیلر
بعد از دی سی پیلر
ماشین آلات بوجاری
استفاده از دی سی پیلرMHXM در بخش بوجاری

## Slide 9: ماشین آلات بوجاری جداسازی بر اساس رنگ
دانه های تغییر رنگ داده
رشته های روشن الیاف، کاه و کزل
آسیب های قارچی، دانه های معیوب و اشیاء خارجی
سگاله Ergot
غلات نا مناسب - بذرها
معایب – ناخالصی های تیره
معایب – ناخالصی های روشن
معایب – ناخالصی های مختلف
ورودی
محصول قابل قبول
محصول مردود

## Slide 10: تولید سنتی آرد گندم کامل
آسیاب های سنگی سنتی با دو سنگ تراش خورده (یکی ثابت، یکی متحرک)
عمل آسیاب: نیروی اصطکاکی و برشی (Shearing, Frictional)
معایب:
نیاز به تعمیرات و نگهداری زیاد (تراش مجدد سنگ ها)
توان بازدهی و کارایی پایین (18.5kW/300 kg/h)
عدم ثبات در کیفیت محصولات
بهداشت نا مناسب

## Slide 11: تولید صنعتی آرد کامل PesaMill
MDGA

## Slide 12: آسیابPesa Mill MDGA

## Slide 13: آسیابPesa Mill MDGA
  نسبت دور حرخش غلطکهای آسیاب(1 : 1.2 – 1.6).
  سرعت ثابت چرخش غلطک(80rpm).
  فاصله بین دو غلطک(4.5 – 8mm).
  فشار بین غلطک ها(700kN).
  فقط برای گندم های سخت با کیفیت بالا
  رطوبت گندم 11.5-13.0 %
  نم زنی و خواب برای گندم (24h).
  غلطکها صاف و شیار دار نیستند بلکه برای ایجاد فشار زیاد بصورت شانه ای شکل هستند
Recycle
Wheat
Notes: 16.07.2023
13

## Slide 14: تولید صنعتی آرد کامل PesaMill
  تولید آرد کامل با تناژ قابل قبول
  عدم استفاده ازسنگ برای آسیاب
  مصرف انرژی کم
  تعمیر ونگهداری آسان
  رعایت بهداشت و امنیت غذایی
  سرمایه گذاری مطمِن
  کیفیت ثابت محصولات نهایی
MDGA

## Slide 15: فرایند تولید آرد کامل در آسیابPesa Mill
گردش مواد در سیکل تولید (5 تا 6 بار)
آرد کامل توسط الک چند کاناله جدا می شود
سبوس توسط تایفون ها و Air Eco Sifter ها جدا می شود.
والس، به فرایند آسیاب کمک می کند و انعطاف پذیری سیستم را بالا می برد.
Notes: 16.07.2023
15

## Slide 16
MDGA-200-A
Max. 75 t/d
MDGA-400-A
Max. 150 t/d
آسیابPesa Mill MDGA
  ارائه ِدر دو مدل استاندارد :
    75 t/24h
    150 t/24h
طراحی بر اساس دو میزان متفاوت آسیب نشاسته
    آسیب نشاسته متوسط (75 – 76sd)
    آسیب نشاسته زیاد (>78sd)
  توصیه می شود در بخش بوجاری از دستگاه Sortex استفاده شود.
  توصیه می شود در بخش محصولات نهایی همگن سازی صورت بگیرد.
Notes: 16.07.2023
16

## Slide 17: فرایند تولید آرد کامل در آسیابPesa Mill

## Slide 18: فرایند تولید آرد کامل در آسیابPesa Mill
1
2
3
4
5
6
7
8
آرد گندم کامل با بازدهی یا استحصال 94% تا 97%
قابل استفاده برای نانهای تخت سنتی مانند سنگک

## Slide 19: آرد کامل تولیدشده با Pesa Mill
ویژگی های آرد گندم کامل
- گلوتن و نشاسته موجود در آرد کامل برای ساختار کالاهای پخته شده کاملا مناسب میباشد.
- با توجه به جذب رطوبت بالا ، اجزایی مانند نشاسته ، پروتئین ها و پنتوزان ها به هم متصل شده و یک ساختار منسجم در محصولات پخته شده ایجاد می کنند.
- به دلیل وجود سبوس و جوانه ، طعم مطلوب تری را فراهم می کند.
- به دلیل رنگدانه های موجود در سبوس، رنگ قهوه ای مطلوبی در نان ایجاد میشود..
- به دلیل فیبر بالا ،پروتئین خوب ، مواد معدنی و ویتامین ها، ازارزش غذایی بالایی برخوردارمی باشد.
- سبوس کاملا خرد و ریز شده و لذا سطح خارجی سبوس افزایش یافته و جذب آب بالا میرود و ماندگاری نان تولیدی بالا میرود
- آسیب نشاسته در حد قابل قبولی است و باعث افزایش عمر ماندگاری نان میشود.
- آرد کامل تولیدی بعلت بوجاری خوب و رفع تمام باکتری های سطحی گندم ، کاملا بهداشتی بوده و بار میکروبی کمی دارد.
-

## Slide 20: آرد کامل تولیدشده با Pesa Mill
ویژگی های آرد گندم کامل
آرد گندم کامل تهیه شده به علت اینکه هر سه لایه گندم در آن حفظ می شود سرشار از مواد مغذی مانند فیبر، ویتامین B6 ، ویتامین E ، ‌منیزیم ، منگنز ، آهن ، روی ، کلسیم ، فسفر ، پتاسیم ، سدیم ، امگا ۳ و امگا ۶ می باشد.
آرد گندم کامل بدلیل داشتن تمام املاح و مواد مورد نیاز بدن ، باعث کارکرد مناسب کل بدن گردیده و از بیماری هایی مانند : فشارخون ، چربی خون ، بیماری های قلبی و عروقی و سرطان پیشگیری می کند.
آرد گندم کامل دارای فسفر ( استخوان ساز ، تنظیم کننده کارکرد اعصاب ، جذب کننده کلسیم ) و منیزیم ( ضد سرطان ، سازنده سلول های عصبی ) و سیلیس( استحکام بخش دندانها ، تنظیم کننده ترشح انسولین ، تقویت کننده کارکرد قلب و کلیه ها ) است

## Slide 21: مشخصات آرد تولیدی توسط Pesa Mill
Characteristics- Atta Flour | Value
Ash DM [%] | 1.4 – 1.6
Protein [%] | ≥ 11
Gluten Index | ≥ 40
Wet Gluten | ≥ 24
Starch Damage [%] | 16 - 20
Water Absorption [%] | ≥75
Granulation < 315µm [%] | ≥96
Granulation < 150µm [%] | ≥68
Flour Moisture | 9-10%
Wheat Moisture B1 | 12.5-13.5%
توجه:
این مشخصات برای آردAtta تولید شده در پاکستان بوسیلهPesa Mill می باشد.
Notes: 16.07.2023
21

## Slide 22: آسیابPesa Mill

## Slide 23: آسیابPesa Mill

## Slide 24: آسیابPesa Mill

## Slide 25: آسیاب آ
قابلیت تصب در یک طبقه.
قابلیت راه اندازی در آسیاب موجود و یا بصورت تنهایی.
قابلیت استفاده برای دانه های غیر گندم
نصب و راه اندازی آسان و سریع
مصرف انرژی کم
تعمیر و نگهداری آسان
آسیاب کوچک AlPesa

## Slide 26: آسیاب کوچک AlPesa
4 m
Width
5.3 m
Height
5.7 m
Length (w/o switch cabinet)

## Slide 27: آسیاب کوچک AlPesa
اجزا تشکیل دهنه:
Feeding
High-compression mill
Plansifter
Bagging station
Pneumatic transport with filter and fan
Control cabinet with control system
ظرفیت:
Wheat: 650 – 750 kg/h
انرژی مصرفی:
70 kWh/t
1
1
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6

## Slide 28
آسیاب کوچک AlPesa